7 класс.  Итоговое тестирование по технологии

A01: Свойство древесины выдерживать определенные нагрузки не разрушаясь:

1)  твердость

2)  плотность

3)  прочность

4)  пластичность

A02: Конструкцию изделия, соединение и взаимодействие его составных частей определяет:

1)  конструктивный элемент

2)  инструкция

3)  чертеж общего вида

4)  спецификация

A03: Вначале выполняется:

1)  технологический процесс

2)  технологическая операция

3)  технологический переход

4)  технологический установ

A04: Чтобы полотно пилы свободно перемещалось в пропиле, производят:

1)  заточку зубьев пилы

2)  развод зубьев пилы

3)  прифуговку вершин зубьев

4)  доводку лезвия

A05: Для настройки рубанка с металлической колодкой применяют:

1)  отвертку

2)  рулетку

3)  киянку

4)  пилу

A06: Разность между наибольшим и наименьшим допустимыми размерами детали называют:

1)  номинальным размером

2)  верхним отклонением

3)  посадкой

4)  допуском

A07: Для большей прочности углового концевого шипового соединения брусков соотношение ширины проушины S2 и толщины бруска S0 определяется формулой:

1)  S2=1/2 S0

2)  S2=1/3 S0

3)  S2=0,4 S0

4)  S2=1/4 S0

A08: Последовательность выполнения шипового соединения нарушает пункт:

1)  разметка шипов и проушин

2)  выдалбливание проушин

3)  выпиливание шипов и проушин

4)  подгонка шипов и проушин

A09: Чтобы привинтить шурупами деталь к торцу деревянного бруска , около торца в бруске просверливают отверстие и забивают в него:

1)  штифт

2)  нагель

3)  шкант

4)  кондуктор

A10: Черновое точение конуса проводят:

1)  полукруглой стамеской от большого диаметра к меньшему

2)  косой стамеской от большого диаметра к меньшему

3)  фасонным резцом

4)  трезубцем

A11: В последовательности точения вазы первым должен быть пункт:

1)  в заготовке по центру высверливается глухое отверстие

2)  точение внутренней поверхности

3)  точение наружной поверхности

4)  заготовка крепится шурупами на планшайбе

A12: Устройство для передачи движения от одного звена к другому:

1)  механизм

2)  машина

3)  двигатель внутреннего сгорания

4)  транспортер

A13: Узорчатая сетка из металлических жилок на поверхности древесины:

1)  филигрань

2)  интарсия

3)  маркетри

4)  блочная мозаика

A14: В последовательности выполнения мозаичного набора последним должен быть пункт:

1)  перевод рисунка гнезда на фоновый шпон

2)  вырезание гнезда

3)  разметка и вырезание контура вставки

4)  склеивание вставки с фоновым шпоном.

A15: Рисунок мозаичного набора невозможно размножить:

1)  пантографом

2)  компьютером со сканером

3)  ксероксом

4)  калькой

A16: Для изготовления молотков, зубил, ножниц, напильников применяется:

1)  конструкционная сталь

2)  инструментальная углеродистая сталь

3)  легированная сталь

4)  чугун

A17: Частоту вращения заготовки на токарном станке позволяет изменять:

1)  задняя бабка

2)  коробка передач

3)  коробка скоростей

4)  суппорт

A18: По вершине конуса задней бабки токарного станка настраивается:

1)  задняя поверхность лезвия резца

2)  передняя поверхность лезвия резца

3)  вершина лезвия резца

4)  угол заострения лезвия резца

A19: Глубину точения детали настраивают по:

1)  суппорту

2)  линейке

3)  штангенциркулю

4)  лимбу

A20: Резьбу в отверстиях нарезают:

1)  плашкой

2)  метчиком

3)  шпилькой

4)  воротком

A21: Общее в сверлении и фрезировании на станках школьного типа:

1)  способ крепления режущего инструмента

2)  подача заготовки со столом

3)  подача режущего инструмента

4)  вращение режущего инструмента

A22: Для получения пунктирных линий при тиснении на фольге применяется:

1)  штампик

2)  роликовая накатка

3)  зубчатая накатка

4)  давилка

A23: При изготовлении ажурных скульптур из проволоки не применяются:

1)  плоскогубцы

2)  кусачки

3)  круглогубцы

4)  заусенцы

A24: Полоску для филигранного контура не получают:

1)  отливкой из металла

2)  отрезанием полоски ножницами от металлического листа

3)  расклепыванием проволоки

4)  скруткой двух проволок

A25: При чеканке не применяется:

1)  наклон чекана назад к направлению обхода контура

2)  заготовка из металлического листа толщиной 0,3…0,5 мм.

3)  закалка заготовки

4)  расходник

A26: Обои с рельефным пластмассовым рисунком называются:

1)  грунтованные

2)  пленочные

3)  линкруст

4)  самоклеящиеся

A27: Окрасочный состав, приготовленный путем растирания смеси пигментов и лаков на краскотерках:

1)  эмаль

2)  масляная краска

3)  растворитель

4)  грунтовка

A28: Ровная полоска на стыке красок разного цвета:

1)  валик

2)  трафарет

3)  филенка

4)  макловица

A29: Для приклеивания керамических плиток при облицовке стен не применяется:

1)  клей ПВА

2)  цементно-песочный раствор

3)  мастика

4)  масляная густотертая краска

A30: Начертить на ПК линию соединения шара и торца цилиндра в детали точения (см. рисунок) можно в окне рисования:

1)  прямоугольник

2)  линия

3)  прямоугольник с белым цветом заливки

A31: В себестоимость изделия не входит:

1)  стоимость материалов

2)  цена изделия

3)  затрата на электроэнергию

4)  оплата труда